RS100-E5/PI2

1U超短机身迷你型服务器

基于酷睿™的双核英特尔® 至强® 3000处理器

自带2个服务器级别千兆网卡

有限的空间内提供2个SATA II硬盘扩展

支持磁盘阵列（RAID0，1）

支持华硕ASMB3远程管理卡

额外提供一个PCI-E x16扩展插槽

轻薄短小的机架式单路至强®  服务器

华硕RS100-E5/PI2服务器是一款具有入门级价格的企业级服务器，其灵活的处理器支持，高可管理性的服务器系统帮助企业应对不断变革的业务需要。

华硕RS100-E5/PI2服务器结合了许多尖端技术到紧密的1U平台。采用最新英特尔® 3000 系列芯片组，双核英特尔® 至强® 3000处理器，对最新的45nm处理器同样支持，双千兆网卡以及磁盘阵列技术，华硕RS100-E5/PI2服务器造就了一个高效率的运算平台，并以经济实惠的价格提供给企业用户。

产品特性

适应多系列处理器：支持四个系列的Intel处理器，四核Xeon 3300/3200系列、双核Xeon 3100/3000系列，轻松应付多种应用需求。

兼顾数据安全：提供SATA RAID 0/1，提升数据效率及安全保障。

增强网络可靠性：专业级千兆网络，满足大流量数据交换的同时支持网络负载均衡及端口冗余。

改善工作环境：运行噪音仅30分贝，与普通投影仪的运行噪音相媲美，打造更舒适安静的工作环境。

节约安置空间：38厘米短的机身，大大降低了对空间的要求。

支持英特尔四核处理器

基于酷睿™ 架构的英特尔® 至强® 3000双核处理器，同时支持最新的45nm处理器，让您在单路服务器上体验双核运算带来的震撼性能。

专业的网络连接方案
华硕RS100-E5/PI2服务器采用双服务器等级的Broadcom® BCM5721 PCI-E千兆网络接口，支持双网卡的负载均衡（Load Balancing）与故障转移（Failover）功能机制，网络连接将会更顺畅与快速。凭借超过三年的市场销售经验，Broadcom® BCM5721提供Linux可靠与完整的驱动程序支持。
经济实惠的RAID支持
在空间有限的机箱内，华硕RS100-E5/PI2服务器提供2个SATA II硬盘支持，并提供RAID0，1两种磁盘阵列选择，可运行于Windows与Linux，为您建构可靠与经济实惠的数据保护平台。

极至的额外扩展能力

华硕RS100-E5/PI2服务器预留了一个SO-DIMM插槽，配合华硕ASMB3卡片，可支持最新的IPMI2.0 Serial Over LAN远程管理技术，加上华硕自己研发的远程管理软件ASWM 2.0，网管人员可在远端有效监控服务器中各主要部件的当前状态，并在运作不正常时第一时间作出反应。此外，华硕RS100-E5/PI2服务器还提供一个常规的PCI-E x16插槽，充分利用每一寸空间。

典型应用

华硕RS100-E5/PI2服务器凭借轻薄短小的身材，出色的整体效能，超低的功耗水平和平易近人的价格成为中小企业用户的不二选择。双核至强® 3000处理器及最新的45nm处理器带来的出色运算处理能力，可使RS100-E4/PI2轻松胜任包括Web服务、 邮件服务、FTP服务、企业OA服务等多种应用。额外的磁盘阵列支持，也为企业数据提供的第一道保护措施。

此外，小巧的外观、超低的功耗和噪音即使放在办公区也不会影响企业的正常工作。

| 产品规格表 |
| --- |
| 处理器 1 * Socket 775 45纳米四核英特尔® 至强® 3300系列 45纳米双核英特尔® 至强® 3100系列 四核英特尔® 至强® 3200系列（G0 stepping） 双核英特尔® 至强® 3000系列 四核/双核处理器 FSB 800/1066/1333 MHz | 芯片组 英特尔® 3000 MCH 英特尔® ICH7R 华硕独特功能 Smart Fan II ASWM2.0 内存 插槽数：4（2通道） 容量：高达8GB* 内存类型：DDR2 667/800 Unbuffered、ECC 内存规格：512MB、1GB、2GB* 扩展槽 插槽数：1 插槽类型：1 * PCI-E x 16插槽（x8 link）（全高/半长） 附加插槽：1* SO-DIMM插槽，支持选购的ASMB3-SOL 存储 SATA控制器： 英特尔® ICH7R： 2 x SATA2 300MB/s接口 英特尔矩阵存储技术（仅支持Windows） （支持软件RAID 0、1） LSI MegaRAID（Linux/Windows） （支持软件RAID 0、1） 硬盘插槽 2 *内置SATA硬盘槽 网络 2 * Broadcom® BCM5721 PCI-E千兆网卡 显卡 VGA：XGI Z9s显示核心/32MB DDRII显存 存储设备 1 * 薄型光驱槽 选购：No Device/DVD-ROM/DVD-RW 板载 I/O 1 * 外部串口 3 * RJ-45接口（2个支持LAN，另外1个支持选购的IPMI iKVM） 4 * USB 2.0接口（前 * 2，后 * 2） 1 * VGA接口 1 * PS/2键盘接口 1 * PS/2鼠标接口 支持操作系统 Windows® Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit RedHat® Enterprise Linux AS5.0 32/64-bit SuSE® Linux Enterprise Server 10 32/64-bit （如有变更恕不另行通知） 管理软件 软件：ASWM2.0 带外远程管理：选购（ASMB3-SOL） 安规认证 美国/加拿大（ UL1950-CSA950） 欧洲（CE，EN55022 compliance to EU Directive 89/366/ EEC） 欧洲（TUV） 电磁干扰 美国（FCC，CFR47 Part 15，Class A） （Class B） 欧洲（CE，EN55022 & EN55024） 澳大利亚（C-TICK） 台湾（BSMI） 中国（CCC） 尺寸（包装前） 380毫米 * 430毫米* 43.4毫米 净重 Kg（不包含CPU，DRAM，HDD） 6.5Kg 电源供应 220W单电源 环境 运作时温度：10℃ ~ 35℃ 非运作时温度：-40℃ ~ 70℃ 非运作时湿度：20% ~ 90% （不可有水凝结） |

* 产品规格可能不定期更新，请咨询当地经销商了解详情
* PCB板与附赠软件可能不定期更新，请咨询当地经销商了解详情
* 文中涉及的其它名称及商标属于各自的所有者