RS120-E5/PA2

1U超短机身迷你型服务器

基于英特尔45nm制程四核处理器

自带2个Broadcom® BCM5721超高速以太网络芯片

有限的空间内提供2个SATA II硬盘扩展

支持磁盘阵列（RAID0，1）

1个PCI-X 64bit/ 133MHz插槽和1个PCI-E x8插槽

华硕RS120-E5/PA2  45纳米多核服务器

华硕RS120-E5/PA2采用英特尔45nm制程四核处理器，功效大幅提升并将能耗降低，同时增强了产品的稳定性。45nm制程处理器Penryn是Intel最新技术成果，拥有更大容量的二级缓存、更高的主频、更好的散热、完整的SSE4指令集、先进的high-k工艺等等优势。Penryn的晶体管数量增至8.2亿个，并且晶体管转换速度(频率)提高20％，同时转换能耗减少30％，并将漏电降至1/5。

华硕RS120-E5/PA2服务器产品特性

安静：运行噪音低于30分贝，与普通投影仪的运行噪音相媲美，打造更舒适安静的工作环境。

紧凑：38厘米短的机身，大大降低了对空间的要求。

省电：低于100W的运行功耗，大大降低能源消耗上所支付的TCO。

强大I/O性能满足系统需求

RS120-E5/PA2配有四根内存插槽，最大可扩充到8GB，从而为整个的服务器系统提供了足够的内存容量。RS120-E5/PA2在1U的空间里设置了两个SATAII300MB/s槽位。既满足了系统使用需求的，还为用户节省更多的搭配组建成本。同时，RS120-E5/PA2自带SATA磁盘阵列提供了RAID 0、1支持，确保了数据的安全可靠，为用户带来经济实惠的高质量信息保护功能。

超高速网络传输能力

华硕RS120-E5/PA2配备了专业的网络连接方案。RS120-E5/PA2具有两个服务器级Broadcom® BCM5721超高速以太网络芯片，大大提高了服务器的网络传输能力，并保障服务器链路通畅常。

极至的额外扩展能力

华硕RS120-E5/PA2提供了1个PCI-X 64bit/ 133MHz插槽和1个PCI-E x8插槽，使用户拥有多方位扩展方案选择。另外，RS120-E5/PA2还一个预留的SO-DIMM插槽，用于ASMB3-SOL服务器远程管理卡，配合华硕研发的管理软件ASWM2.0，对服务器进行远程在线和离线作业。

典型应用

支持45nm四核心处理器的华硕RS120-E5/PA2服务器是一款极具性价比的1U机架服务器，以经济实惠的数据保护、专业网络连接方案、灵活的扩展能力，为用户提供高可靠性、可用性、服务性。华硕RS120-E5/PA2服务器可作为文件服务器、Mail服务器、安全加密服务器平台、WEB服务器、代理服务器、缓存服务器，满足多数中小企业的应用需求。

产品规格表

处理器 1 * Socket LGA775 支持双核英特尔® 至强® 3000 series 支持四核英特尔® 至强® 3200 series（G0版） 支持新一代45纳米英特尔® 至强® 处理器 支持双核/四核处理器 支持FSB 800/1066/1333 芯片组 英特尔® 3200 MCH 英特尔® ICH7R 华硕独特功能 Smart Fan II ASWM2.0 内存 内存插槽数：4（2通道） 内存容量：最高可扩充至8GB* 内存类型：DDR2 533/667/800 Unbuffered、ECC内存 内存规格：512 MB，1 GB，2GB* 扩展槽 插槽数：2 插槽类型： 默认模式： 1 * PCI-E x 16插槽（x8 link）（全高/半长） 1 * PCI-E x 8插槽（x4 link）（全高/半长） 设置项： 1 * PCI-E x 8插槽（x8 link）（全高/半长） 1 * PCI-X 64-bit/133MHz插槽（全高/半长） 附加插槽： 1* SO-DIMM插槽 存储 SATA控制器： 英特尔® ICH7R: 2 * SATA2接口（300MB/s） 英特尔® Matrix Storage技术（仅支持Windows） （支持软件RAID 0、1） LSI MegaRAID（Linux/Windows） （支持软件RAID 0、1） 硬盘插槽 2 * 热抽拨（Hot-swappable）SATAII硬盘槽 网络 2 * Broadcom® BCM5721 PCI-E千兆网卡 显卡 集成XGI Z9s显卡/32MB DDRII显存 存储设备 1 * 薄型光驱（选购：1 * IDE 8X DVD-ROM） 板载 I/O 1 * 外部串口 2 * RJ-45网卡插孔 4 * USB 2.0接口（前置 * 2，后置 * 2） 1 * VGA接口 1 * PS/2键盘接口 1 * PS/2鼠标接口 支持操作系统 Windows® 服务器 2003 R2 Enterprise 32/64-bit RedHat® Enterprise Linux AS4.0 32/64-bit SuSE® Linux Enterprise 服务器 10 32/64-bit （如有变更恕不另行通知） 管理软件 软件：ASWM2.0 安规认证 美国/加拿大（UL1950-CSA950） 欧洲（CE，EN55022 compliance to EU Directive 89/366/EEC） 欧洲（TUV） 电磁干扰 美国（FCC，CFR47 Part 15）（Class A） 欧洲（CE，EN55022 & EN55024） 澳大利亚（C-TICK） 台湾（BSMI） 中国（CCC） 尺寸（包装前） 60.0cm x 44.4cm x 4.36cm 净重 Kg（不包含CPU，DRAM，HDD） 12Kg 电源供应 315W单电源 环境 运作时温度：10℃ ~ 35℃ 非运作时温度：-40℃ ~ 70℃ 非运作时湿度：20% ~ 90% （不可有水凝结）